Температурный контроллер ТС5003

( модель пульта указана в табличке на заадней панели)

  - В случае возникновения ненормальных ситуаций контроллер издаёт аварийный сигнал: 1с звук, 1с пауза, и выдаёт на индикатор код ошибки(таблица 3):

Таблица 1

| Индикация | Ошибка |
| --- | --- |
| Е2 | Не достигнута установленная температура при непрерывной работе компрессора 3 часа. |
| Е4 | Отказ датчика (ТД1) температуры в грузовом отсеке |
| --- (прочерк) | Отказ или отсутствие датчика (ТД2) температуры змеевика испарителя (индицируется вместо показаний ТД2 при нажатии кнопки «┘», аварийный звуковой сигнал не издаётся) |

  - При аварии (коротком замыканиии или обрыве) или отсутствии ТД2 оттайка прекращается при температуре выше +6°С на ТД1.

  - При аварии или отсутствии ТД1 ни одна из нагрузок не включается.